- kodéru přepínání kanálů, frekvence, a v menu nastavení.

- Ukazatel vysílání / příjem. Při stenbay nesvítí, při příjmu zelená, při vysílání svítí červeně.

- Tlačítko (F), umožňuje vstup do menu rádia a pro přepnutí do režimu výběru parametrů.

- (CALL) tlačítko, umožňující uskutečnit hovor směrovaný  vysíláním  ID, nebo v procesu vysílání (stiskněte tlačítko PTT + Call) otevřený VHF převaděče tónem   (default 1725Hz).

- Tlačítko MON slouží k aktivaci monitorovací režim. (vypne SQ)

- Tlačítko (zapnuto / vypnuto) zapnutí a vypnutí radiostanice.

- Multifunkční displej.

- Tlačítko (V / M) pro přepnutí mezi režimem kanál (paměť) a frekvence (VFO).

- Tlačítko (EXIT / AB) opuštění menu a přepínat mezi frekvencemi na obrazovce (A / B).

- Tlačítko (FM) zapíná nebo vypíná vestavěné FM přijímač.

- Regulátor hlasitosti.

- LED napájení. Po zapnutí se rozsvítí oranžově.

- Konektor mikrofonu (náhlavní soupravy).

Menu

- TDR (Dual Watch / duální příjem) OFF / ON - funkce duální příjem. Umožní sledovat současně na dvou frekvencích, odehrávající se v rozmezí UHF a VHF nebo ve stejném rozmezí.Princip je založen na jednoduchém střídání jednoho a druhého kmitočtu. Je-li signál, dojde k zastavení na obsazeném kmitočtu a indikuje se na displeji o který kmitočet jde.

- STEP (Frekvenční krok) 2,5 / 5 / 6,25 / 10 / 12,5 / 25kHz - frekvence kroku syntezátoru.

- SQL (úroveň Squelch) 0-9.

- TXP (vysílací výkon) HIGH / LOW - výkon vysílače vysoký / nízký.

- SCR (Scrambler) ON / OFF - hlasový scrambler (option).

- TOT (TimeOut Transmission Timer) 15/30/45/60 ... / 585/600 – v sekundách automaticky vypne vysílač po 15-600 sekund. Pomáhá zabránit přehřátí vysílače. Ve skutečnosti, se nastaví maximální vysílací čas při jednom zmačknutí PTT.

- TOA (Early Warning) - výstraha režimu, že časovač vysílání (TOT) se blíží ke konci. Můžete nastavit hodnotu Off. A 10 sekund.

- W / N (Wideband / Narrowband) WIDE / NARR - změna šířky pásma přijímače a odchylkou 5 kHz vysílacích / 2.5kHz. NARR se aplikuje při práci s odstupem kanálů 12.5kHz. Pokud je položka WIDE, je zdvih vysílač a přijímač širší ± 5 kHz. Bez rušení stanice mohou být od sebe navzájem ve vzdálenosti 25 kHz.

- ABR (Podsvícení displeje) OFF / l / 2/3/4 / 5s - čas, po kterém se podsvícení vypne obrazovku rádia.

- BEEP (pípnutí klávesnice) OFF / ON - zvuk pomocí tlačítek.

- R-DCS (Receiver digitální kódovaný squelch) OFF / D023N ... D754I - nastavení DCS subtónů.  Otevře se pouze tehdy, když je  řijat  nastavený DCS subtón.

- R-CTSSS (Receiver Continuous Tone Coded Squelch) 67.0Hz ... 254.1Hz - nastavení CTCSS subtónu.  Otevře se pouze tehdy,     když je přijmut nastavený subtón.

- T-DCS (Transmission digital Coded Squelch) OFF / D023N ... D754I - nastavení vysílání DCS subtónu.

- T-CTSSS (Transmission Continuous Tone Coded Squelch) 67.0Hz ... 254.1Hz - nastavení vysílání CTCSS subtónu.

- DTMFST (DTMF tón vysílat kód) / OFF DT-ST / ANI-ST / DT + Ani - tónové volby nastavení signalizačního režimu.

- BCL (zaneprázdněn kanál výluka) OFF / ON - Je vždy lepší dát OFF. Zastaví-li přenos šumová brána je otevřena do kanálu.

- SC-ADD (Scan ADD) ON / OFF - k přidání nebo odebrání kanálu v seznamu skenování.

- PRI-SC (priorita kanálu skenování) ON / OFF - zapnutí a prioritního kanálu skenování.

- PRI-CH (prioritní kanál) 000 ... 199 - výběr prioritního kanálu pro skenování.

- SC-REV (Scan metoda Pokračovat) / CO / SE - metoda restartu režimu skenování po zastavení. TO - skenování pokračuje po     určitou dobu po zmizení signálu, CO - skenování bude pokračovat po uplynutí nastavené doby, a to i v případě, že signál nezmizel,    SE - vyhledávací skenování.

- OPTSIG (volitelně signalizace) OFF / DTMF / 2TONE / 5TONE - zapínat a vypínat různé režimy signalizace.

- SPMUTE (Mute nastavení reproduktorů) QT / a / nebo - konfigurační režimy vestavěného reproduktoru při používání subtonami.

- PTT-ID (PTT start) OFF / BOT EOT / Obojí / - nastavení režimu PTT-ID přenosu. Nepřenáší / vysílán při stisknutí PTT / přenášena po uvolnění PTT / vysílán při stisknutí a uvolnění PTT.

- PTT-LT (odesílání další) 0,1 ... 30 - časové zpoždění ve vydávání PTT-ID.

- S-INFO (S informace) - informace o naprogramovaných signálů a autodial. Programovatelný přes PC.

- EMC-TP (Nastavení režimu Alarm) - Režimy řízení alarmu.

- EMC-CH (nastavení alarmu kanálu) - výběr a instalace kanálu, na kterém je alarm předány.

- RING-T (Ring Time) - nastavení délky signálu volání.

- CHNAME (Název kanálu) - název instalace zvoleného kanálu. K dispozici pouze v režimu kanálu.

- CA-MDF (Kanál A Režim zobrazení) - vyberte, zda se kanál A zobrazí na displeji.

- CB-MDF (režim zobrazení Channel B) - zvolení způsobu zobrazení kanálu B na displeji.

- AUTOLK (Auto Lock) - automatické blokování ovládání rádia.

- PONMSG (Power On Message) - nastavení režimu zobrazení informací na displeji při zapnutí.

- WT-LED (osvětlení barevný displej z pohotovostní režim) OFF / BLUE / ORANGE / PURPLE - Barevný displej v pohotovostním režimu

- RX-LED (podsvícení displeje barva receiver) OFF / BLUE / ORANGE / PURPLE - Barevný displej v režimu příjmu

- TX-LED (osvětlení barevný displej vysílání) OFF / BLUE / ORANGE / PURPLE - Barevný displej v režimu vysílání,

- MEMCH (uložené v paměťových kanálech) 000 ... 127 - Uložení kanálu do paměti.

- DELCH (Vymazání paměti kanálů) ... 000 127 - Odstranění kanálu z paměti

- SFT-D (směr posunu frekvence) OFF / + / - offset kmitočet vysílače se stanoveném odstupem. Chcete-li pracovat na převaděči.

- OFFSET (posun frekvence) 00,000 ... 69,990 - odstup mezi frekvencemi převaděče, kdy SFT-D. Standardní frekvenční opakovače 0,600.

- ANI (Automatic Identification Number) - Je přenášen na samém počátku prace přenosový kód. Může to být změněna pouze s PC.

- ANI-L

- REP-S (aktivace Repeater) - nastavení frekvence tónu pro aktivaci opakovače.

43.      REP-M (režim Repeater) - nastavení typu a rozsah opakovače subtónů nebo signalizační systém pro práci s ním.

44.     TDR-AB

45.     STE

46.     RP-STE

47.     RPT-DL

48.     RESET (Inicializace) - provést tvrdý reset.

Také uvedeny v nabídce funkcí na rozhlasové stanici, existuje několik zajímavých vlastností. Například, tam je funkce umožňující vzdálený odrovnat a zamknout QYT KT8900 vzduchem. Mimochodem, pro takové malé krabičky, podle mého názoru, příliš mnoho funkcí, a pokud nejste důvtipný nadšenec nebo profesionál v oblasti rozhlasového a televizního vysílání, pak vypořádat s přechodem na stanici, kterou mají naději na úspěch. Ale přítomnost velkého množství funkcí, je to spíše plus než mínus.